## Slide 1
目前完成的工作：
仿真实现通过SMO观测电机的转速和电角度
硬件实现通过SMO观测电机的转速和电角度，但转速观测有10%的误差。
目前的困境：
大多数无感观测算法是依靠静止坐标系下的电压平衡方程建立的，观测的精确性依赖电机参数的精确性。

## Slide 2
有感低速空载时电流采样误差大。
在空载情况下，逆变器输出电压和反电动势几乎一致。
空载时静止坐标系下的逆变器输出和反电动势图示

## Slide 3
无感仿真结果
SMO输出转速和电角度图示
EKF输出转速和电角度图示
Simulink的电机仿真参数设定为固定值

## Slide 4
无感实物测试，采用SMO。
转速由
电机的磁链参数不准时，转速估测也不准
SMO的设计是基于静止坐标系下的电压方程，估算的精准度依靠于电机参数(电阻、电感、磁通)，若电机参数有较大误差时，估算结果就不准确。
速度、电角度估算图示
10-17r/s时速度估算图示

## Slide 5
电机参数辨识
磁链误差引起的观测误差